Załącznik nr I -14/2013/DZP/PN

| LP | PARAMETRY TECHNICZNE | WYMAGANIA/ parametry graniczne | Parametr oferowany (należy opisać dokładnie parametry oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2013 | TAK |  |
|  | Regulator przepływu tlenu od 0,5 do 5l/ min | TAK |  |
|  | Napięcie sieciowe 230V | Podać |  |
|  | Stężenie tlenu przy przepływie 5l / min. | Min. 85 % |  |
|  | Okres gwarancji min. 60 miesięcy | Podać |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Łatwe do przesuwania po pomieszczeniu- na kółkach wraz z blokadą co najmniej 2 kółek | TAK |  |
|  | Alarm w przypadku: niskiego stężenia tlenu, niskiego przepływu, niskiego/wysokiego ciśnienia, uszkodzenia czujnika tlenu, utraty zasilania oraz uszkodzenia koncentratora | TAK |  |
|  | Licznik godzin pracy urządzenia | TAK |  |
|  | System oszczędzania energii przy niskich przepływach tlenu | TAK |  |
|  | Filtr przeciwpyłowy | TAK |  |
|  | Filtr przeciwbakteryjny | TAK |  |
|  | Poziom hałasu mniejszy lub równy niż 40 dB(A) | Podać |  |
|  | Do każdego koncentratora dołączone będą: kaniula nosowa, przewód przedłużający min. 10 metrów, nawilżacz, łącznik pomiędzy kaniulą a przewodem przedłużającym oraz instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – podać nazwę i adres serwisu | TAK |  |
|  | Max pobór mocy przy przepływie 5l/min nie więcej niż 300 W | Podać |  |
|  | Naprawa w domu u pacjenta lub w miejscu wskzanym przez Zamawiajacego przez serwis techniczny dostawcy | Podać |  |
|  | Karta gwarancyjna dla każdego koncentratora i karta aparatu (paszport techniczny) | TAK |  |
|  | Zapewnienie w czasie trwania umowy bezpłatnych przeglądów serwisowych włącznie z wymianą wszystkich filtrów co 6 miesięcy, wraz z testem pomiaru stężenia tlenu wytwarzanego przez koncentrator przy przepływie 2l/min -potwierdzone wpisem do karty serwisowej koncentratora tlenu | TAK |  |
|  | Koncentrator tlenu z możliwością podłączenia do zestawu typu Homefilm ( pełnienie butli sprężonym tlenem w warunkach domowych) | TAK |  |