Wojewódzki Szpital Chorób Płuc

im. dr Alojzego Pawelca

Ul. Bracka 13

44-300 Wodzisław Śl.

Kalkulacja uproszczona  nr 1 - na wykonanie nowego podłoża, wymianę wykładzin oraz założenie cokolików w salach chorych i na korytarzu oddziału II oraz przy Izbie Przyjęć i przy gabinecie lekarskim oddziału III

Naprawa podłoża ze wzmocnieniem na korytarzu  w części środkowej oddziału II i na parterze przed Izbą Przyjęć oraz dyżurką lekarska Oddziału III.

Roboty przygotowawczo-naprawcze

Razem kwota brutto:

Uwagi:

Prosimy o wyliczenie ceny brutto do każdej pozycji /R, Kp, transport ,materiały ,zysk, vat/ w poszczególnych rubrykach.

Wyjaśnienia:

Inwestor przyjął pełną powierzchnię korytarzy oddziału II i korytarza przed Izbą Przyjęć do naprawy  podłoża .

Inwestor zastrzega, że ilość posadzki do wymiany i naprawy podłoża odbędzie się na podstawie oględzin Inwestora, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy po zdjęciu warstwy wykładziny rulonowej pcv.

Inwestor dopuszcza zmianę sposobu naprawy pęknięć posadzki o ile sposób naprawy zostanie zatwierdzony przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Kalkulacja nr 2: wymiana wykładziny  na oddziale II w salach chorych oraz korytarzu części środkowej oddziału oraz przed Izbą Przyjęć na parterze.

Kalkulacja robót dla wymiany 310 m² wykładziny.

I .Położenie wykładziny na  całości zadania

| Nazwa | ilość | wartość |
| --- | --- | --- |
| Wykładzina homogeniczna TARKETT iQ GRANIT kol. wg Inwestora | 310 m2 |  |
| Środek gruntujący UZIN PE 360 | 0,3 kg/m2 x 310 m2 |  |
| Masa naprawcza UZIN NC 182 | 3 kg /m2 x 310m2 |  |
| Masa niwelująco-wyrównująca z włóknem szklanym UZIN NC 175 | 13 kg/m2 x310 m2 |  |
| Klej do wykładziny PVC UZIN KE 418 | 0,35 kg /m2 x 310 m2 |  |
| Klej kontaktowy do cokołów UZIN GN 222 | 0,05 kg/m2 x 310m2 |  |
| Listwa wyobleniowa QUEST 810-02 | 230 mb |  |
| Sznur do zgrzewania wykładziny TARKETT | 380 mb |  |

- Cena brutto montażu wykładziny 310 m2   =

Razem wartość  za położenie wykładziny : …..........................

# Text boxes

| Nazwa | Ilość | wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | 310 m2 |  |
| 2 . KNR401/212/1 roboty rozbiórkowe warstwy posadzki analogia | 177m2x 0,08m: |  |
| 3. KNNR 2/1202/1 warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro o grubości 20 mm | 177 m2 |  |
| 4. KNNR2/1202/3 warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki , zmiana grubości o 10 mm- | 177 m2 |  |
| 5. KNR 202/1106/7 posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 3mm a 10 cm | 177 m2 |  |
| 6. KNNR 2/1207/1 samopoziomujący podkład podłogowy pod posadzki , jastrych anhydrowy wylewany zespolony gr. 18 mm-analogia | 177 m2 |  |
| 7. KNNR2/1201/3 podkład z materiału sypkiego -keramzyt wypełnienie pachwin, pęknięć poprzecznych- | 200 m2 x 0,01m |  |